AOFAX-TIS安装说明

金恒科技(深圳)有限公司

深圳市傲发科技有限公司

引   言

感谢选购AOFAX-TIS！由金恒科技（深圳）有限公司全球推出的AOFAX-TIS，可以让客户不再被转来找去，服务质量大为提高；让座席时刻把握客户历史和动向，工作效率大为提升；让老板对营销客服难题不再凭感觉，可以精准管理座席工效、交流质量、广告效果、市场动向、客户资源等，让同样的开支取得倍增的收益。

如果您是首次使用AOFAX-TIS，请仔细阅读本使用指南，以便您充分享受本设备给您带来的强大功能。

我们将不断提升产品质量，完善产品功能。产品改进后，外形和功能或许与本使用指南略有出入，恕不另行通知。

本使用指南的解释和修改权属于金恒科技（深圳）有限公司和深圳市傲发科技有限公司

运行环境

网络拓扑：Ethernet 10/100 BaseT；

网络协议：TCP/IP

支持操作系统平台： Windows 2000/2003/2008/8

CPU：双核1.6GHz以上

内存：1G以上

硬盘：500G以上（有C、D盘）

显卡：支持16位彩色、800x600以上显示模式

数据库：Mysql

硬件连接

请将AOFAX录音板卡插入电脑，PCI卡的连接方式如下图。

AOFAX-TIS电话连接示意图

电信局电话线--电话机（或公司内交换机进线）--录音卡连接图解

AOFAX-TIS8路电话录音卡电话连线示意图

软件安装注意事项：

1）Windows 2003以上操作系统安装或卸载时，应使用具有管理员权限的用户登录系统进行安装，否则会导致安装或卸载失败。

2）如果用户从网址上下载AOFAX安装软件，安装时参见网站上或下载的安装包中的安装说明。

3）防火墙问题：a、如果您的电脑上安装了Norton等防病毒软件，其默认设置可能是禁止脚本（Script）的运行，请在其相应的选项中改变设置，允许脚本的运行，否则，Chat无法正常运行;b、对于windows自带的防火墙：开始->控制面板->双击打开windows 防火墙->高级->打上勾Web 服务器（HTTP）->OK(如下图a)

图a

4）权限问题：如果AOFAX-Chat管理器安装盘为D盘且为NTFS格式的，请按下面两个步骤来设置：1.我的电脑->工具->文件夹选项->查看->去掉使用简单文件共享（推荐）前面的勾；2. 打开D:\ AOFAX-Chat->右键属性->安全->将users用户的权限改为写入（如下图b）；3 打开D:\ AOFAX-Chatweb->右键属性->安全->将users用户的权限改为写入（如下图b）

图b

主要功能

1）支持在线客服。

2）支持电话录音。

3）支持电话客服。

4）支持企业聊天。

5）支持记录查询助理。

6）支持工作统计助理。

7）支持客户分析助理

产品一、免费AOFAX在线客服用户的安装与配置

第一步：申请AOFAX号并获取AOFAX-TIS安装包补丁文件

- 登录AOFAX免费通信平台www.AOFAX.net申请AOFAX号，如果已经是AOFAX传真机用户并已有AOFAX号，可跳过此步骤；

- 获取AOFAX-TIS安装包之补丁文件。

公司名称                                   网址

联系人                AOFAX号             QQ

联系电话              邮件地址             发送邮件

注：超过2个工作日未收到邮件，请拨0755-83235180转669联系黄工

第二步：软件下载和安装

建议AOFAX-TIS服务器端电脑配置：双核CPU、内存1G、硬盘500G以上（有C、D盘）

1）点击下载Framework 3.0并安装，点击下载Framework 2.0SP1补丁并安装

2）点击下载AOFAX-TIS标准安装包，解压缩后点击SETUP.exe完成安装

请将补丁文件中Sh1Config.dat复制到D:\Program Files\AOFAX_CTI；其余文件复制到D:\Program Files\AOFAX_CTI\mysql\data\AOFAXTalk

a.执行桌面上的Mysql（对于已安装Mysql用户：将D：\mysql\data\AOFAXTalk复制到用户data文件夹并建立存储过程。）

b.执行桌面上的AOFAX话路监控系统，输入AOFAX号和密码，进行参数设置等（启动AOFAX话路监控系统，输入傲发号和密码，AOFAX-TIS系统自动搜索AOFAX-TIS设备。AOFAX_CTI严格按区域销售，用户在此只能填写指定销售地的长途区号，否则无法启用AOFAX话路监控系统；若所填写区号和本地实际区号不一致，则会导致使用不便。请在高级选项中配置相关数据库和本地信息。）

3）下载IIS并安装，Windows2003的安装方法为：打开控制面板中“添加/删除程序”窗口,然后点击“添加/删除Windows组件”按钮，在弹出“Windows 组件向导”窗口中，勾中“应用程序服务器”选项，然后点击“下一步”按钮，直到完成安装。

开启扩展任务：右键”我的电脑”->选中”管理”->”Internet 信息服务(iis)”->选中”Web 服务扩展”->栏将”ASP.NET v2.0.50727”和”WebDAV”的状况置为”允许”

注意：Win7的安装方法为：链接地址

Win8的安装方法为：链接地址

4）下载ODBC驱动程序，解压后点击mysql-connector-odbc-3.51.21-win32.msi执行。

5）下载AOFAX-TIS IIS配置工具，解压后点击AOFAX-YKT.exe执行。

主站点目录（默认路径）：d:\AOFAX-Chat

后台站点目录（默认路径）：d:\AOFAX-ChatWeb

录音文件路径（默认路径）：d:\voc

注意：路径可以修改

第三步、端口影射，登录路由器，将88和100端口影射到本电脑，协议为TCP

第四步、在公司网站各页面底部body上插入以下代码：

<script>document.writ(“<scr”+”ipt language=\”javascript\” src=

\”http://imp.aofax.net:8080/ChatServer.asp?arg=AF26832222&style=1&keyword=”+escape(document.referrer)+”\”></scr”+”ipt>”);</script> （红色部分为第一步申请的傲发号）

第五步、下载客户端软件安装在任一台电脑上，执行，输入管理员的初始帐号为AOFAX号，密码为AOFAX号对应的密码，进入管理中心，设置座席、帐号、权限等，系统即可正常使用

产品二、AOFAX传真服务器用户的安装与配置

从2013年6月1日起购买的AOFAX传真服务器（仅限大众型高配和专业型），已预装AOFAX-TIS软件，用户只需：

  - 端口影射，登录路由器，将88和100端口影射到本电脑，协议为TCP

2、在公司网站各页面底部body上插入以下代码：

<script>document.writ(“<scr”+”ipt language=\”javascript\” src=

\”http://imp.aofax.net:8080/ChatServer.asp?arg=AF26832222&style=1&keyword=”+escape(document.referrer)+”\”></scr”+”ipt>”);</script> （红色部分为第一步申请的傲发号）

3、将AOFAX-TIS客户端软件安装在任一台电脑上，执行，输入管理员的初始帐号为AOFAX号，密码为AOFAX号对应的密码，进入管理中心，设置座席、帐号、权限等，系统即可正常使用

产品三、AOFAX-TIS-录音卡用户的安装与配置

购买AOFAX-TIS-录音卡的用户在购买之前，如果是AOFAX传真机的老用户，需将AOFAX号告诉金恒科技销售经理，否则金恒科技将会给营客通分配一个新的AOFAX号。

AOFAX-TIS所需的语音卡和产品包装如下图所示。

2-8路录音卡               AOFAX-TIS外包装

建议AOFAX-TIS服务器端电脑配置：双核CPU、内存1G、硬盘500G以上（有C、D盘）。

按照光盘中说明书指示，将录音卡插入电脑PCI插槽中，固定好螺丝，将电话外线并接在录音卡上，然后按上列产品一描述步骤完成AOFAX-TIS软件的安装和配置（所有软件无需下载，均在光盘内可以找到）。

产品型号与对应配件如下表所示：

| 型号 | 配件内容 |
| --- | --- |
| Y702 | 2路录音卡1片，光盘1张 电话连线和转接头2套 |
| Y704 | 4路录音卡1片，光盘1张 电话连线和转接头4套 |
| Y706 | 6路录音卡1片，光盘1张 电话连线和转接头6套 |
| Y708 | 8路录音卡1片，光盘1张 电话连线和转接头8套 |
| Y712 | 8路、4路录音卡各1片，光盘1张 电话连线和转接头12套 |
| Y716 | 8路录音卡2片，光盘1张 电话连线和转接头16套 |
| Y724 | 8路录音卡3片，光盘1张 电话连线和转接头24套 |
| Y732 | 8路录音卡4片，光盘1张 电话连线和转接头32套 |
| Y740 | 8路录音卡5片，光盘1张 电话连线和转接头40套 |
| Y748 | 8路录音卡6片，光盘1张 电话连线和转接头48套 |

注：产品购买后也可由金恒科技客服人员远程协助安装。

产品四、AOFAX-TIS-服务器客户

购买AOFAX-TIS-服务器的用户在购买之前，如果是AOFAX传真机的老用户，需将AOFAX号告诉金恒科技销售经理，否则金恒科技将会给营客通分配一个新的AOFAX号。

AOFAX-TIS-服务器型就是上列产品三加金恒科技工控机，软件已预装调试，整机经过高温老化等一系列严格的出厂测试，性能和稳定性得到充分保障。

用户只需按产品二所述步骤完成端口影射、在网站写入代码、以及进行初始配置后即可正常工作。

金恒科技工控机共分两个型号，其中大众型工控机仅供8线及以下产品选用，专业型工控机适合所有线路数，如下图所示。

| 型号外观 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 大众型 | 主板：富士康D250S CPU：Intel 凌动D2500 内存：金士顿DDR3-1G 硬盘：希捷500G 电源：1U电源250W 机箱尺寸：迷你型酷帅机箱260(L)*200(W)*180(H)mm 性能要求：金恒科技企业标准 工作环境温度：0~40度 其他：金恒科技专用纸箱，服务器主机，电源线，保修卡、合格证、光盘、电话线和转接头等。 |
| 专业型 | 主板：富士康H61AP CPU: 英特尔G-630 内存：DDR3-2G 硬盘：希捷500G 电源：长城3500AD 机箱尺寸：标准4U加厚机箱450(L)*427(W)*177(H)mm 性能要求：金恒科技企业标准 工作环境温度：0~40度 其他：金恒科技专用纸箱，服务器主机，电源线，保修卡、合格证、光盘、电话线和转接头等。 |

AOFAX-TIS出厂参数

1、AOFAX-TIS管理员：傲发号/傲发密码。

2、未接电话时间：30秒。

3、录音文件路径：D:\voc\。

性能参数说明

产品一：两路USB口

1、指示灯

电源：接通电源时，灯亮。

2、接口

-48V/RING：48V电源适配器（加模块使用）

LINE4：电话线接口4

LINE3：电话线接口3

LINE2：电话线接口2

LINE1：电话线接口1

HANDSET：电话听筒接口

SPK：

MIC：耳机接口

USB：与电脑的连接口。

产品二：PCI录音卡

1、接口方式：模拟中继 8条或以上电话线路接入

2、录音输入阻抗 直流 >= 470K欧姆   交流（1000HZ时）>=10K欧姆

3、隔离阻抗脚直流均：>= 470K 欧姆

4、录音模块直流阻抗：>1M

5、隔离耐压：>=500VDC

6、录音格式：LAW、ADPCM，GSM格式的WINDOWS WAV文件

7、数据速率：64 KBPS /32 KBPS /13.6 KBPS

8、全通道信噪比：>= 42 dB

9、频响：300~3400HZ

10、放音输出功率 >= 0.5 W

11、全通道失真：< 5%

12、音量调整：-20db  ~  +20db

13、防雷标准：4级防雷

技术支持

您在使用AOFAX-TIS过程中，如果遇到技术问题，可以查看AOFAX使用指南或电子帮助，如果仍未解决，请及时按以下方式和我们联系：

电话：0755-83235180

Email：sales@aofax.com

网站：www.aofax.com